- 新建虚拟机，虚拟机版本不限都可以，linux，其他linux3.6，硬盘大小100G-接口-IDE控制器1-主要，网卡-e1000e，保存。

 

 

 

                  

2.把老骥伏枥的引导盘TS653B20180528用StarWindConverter转换成ESXi的格式后，有2个文件，上传到虚拟机文件夹，2个都要上传。

    

 

 


3.编辑虚拟机，新建硬盘-现有硬盘，找到TS653B20180528选择，硬盘接口-IDE控制器0-主要，保存。

 

 

           

 

4.虚拟机开机，进入控制台。(实体机用win32_disk_imager写好U盘后，优盘引导开机从这里开始操作）

 

进入TinyCore系统（就是下图界面），
输入：

用户名 admin
密码   admin
输入密码时无显示，输完后键盘回车就行了。

 

 

首先要启用工具盘上的sshd 服务：
点击终端图标，打开一个终端（看上图），
输入：
./start_sshd
回车

如果鼠标无法移动，点右键出现菜单，
键盘上下左右键选applications，
选Terminal，回车。

 

工具盘默认用户名是：tc。通过SSH连接主机时，一般是需要密码的。因此还需要给工具盘的tc用户设定一个密码。
输入：
echo tc:123456 | sudo chpasswd -m
回车
这个命令的意思是，给用户tc设置密码123456

 

查看ip地址：
输入：
ifconfig（不是ipconfig)
回车

记住IP地址，等下有用。

 

5.下面要用到SecureCRT和WinSCP这2个软件。

为什么用这2个软件，
因为windows下操作比较方便，命令可粘贴过来，不需要手动输入。

 

SecureCRT 链接NAS，

          

输入：
./hal_app2
回车
看工具盘所在盘符，如 sdb


输入：
cat /proc/partitions
回车
查看 sda 前面数字,如
899176 sdb

         
输入 
sed -i 's/0816/899176/g' TS-X53B_20180528-4.3.4.0597.patch
回车
生成补丁文件
（这个899176是我的虚拟机的引导盘位置，改成你的数字。)    

   

输入：
./hardware_check 
回车
记下DEV_BUS信息 如：DEV_BUS=B00:D07:F1
记住DEV_BUS信息，等下修改配置文件时有用。

   

6.修改配置文件
主要是修改这三个文件
hardware_check  实体机不需要改这个
model_QY470_QY590_11_11.conf
create_qnap_boot

 

WinSCP 链接NAS，

修改hardware_check文件，
把第六行的“SATA" 改成 "IDE"，保存。
只有在虚拟机安装时才需要改这个，
因为引导盘挂在IDE接口上,实体机是用U盘引导的不需要改。

 

添加硬盘支持：
修改model_QY470_QY590_11_11.conf文件，
找到[System Disk 1]
修改前面记下的DEV_BUS信息，
比如我的虚拟机：
[System Disk 1]
DEV_BUS = B000:D07:F1       
DEV_PORT=0 
[System Disk 2]
DEV_BUS = B00:D07:F1         
DEV_PORT=1 

修改好后保存。

（PORT按照硬盘控制器内接口数量从0开始按顺序增加，看自己的硬盘情况修改，我只改了2个。）

            



修改create_qnap_boot文件,这个可以不修改，默认是国际站地址，建议改成国内的，即.com后面加上.cn,即可解决下面说的下载速度慢的问题。（其他位置不用改）

Downloadurl:

https://download.qnap.com.cn/Storage/TS-X53B/

但是威联通的下载服务器不稳定，我第一次安装过了半小时还没下完,有耐心的可以多等会。

把下载地址改成了自己的ftp服务地址，
开ftp服务器很简单，百度一下就行，我用的是群晖的ftp服务。  

比如我的ftp目录：
ftp://192.168.88.55/123/Storage/TS-X53B/

里面有我在官网下载的zip格式和解压了的：
TS-X53B_20180528-4.3.4.0597.zip
TS-X53B_20180528-4.3.4.0597.img

 

比如我改成了我的地址：
ftp://aaa123:123456@192.168.88.55/123/Storage/TS-X53B/
修改好后保存。

 


7.创建启动盘：
输入：
sudo ./create_qnap_boot 
回车
创建启动盘，从自己的NAS上几秒后就下载完后开始创建了，
等几分钟就OK了。
输入：
sudo ./re_packing
等几分钟就OK了。
完成。

 
8.复制出自己的引导文件：
关闭虚拟机
复制出引导文件
把创建好的引导盘下载出来，
有2个文件，以后你可以直接用这个启动你的ESXI的威联通，不需要修改母盘了。

 

9.打开虚拟机，等待几分钟，就可以用
Qfinder Pro 搜索安装了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


安装完成后不要点这个，从Qfinder Pro 进去。
进去系统后重启一次。

 

 


10.如果安装完成后重启无法启动，先进bios改硬盘PM的优先启动，
不行的话说明引导盘被格式化了。

 

关闭虚拟机后，编辑虚拟机，
先删除引导盘，勾选从数据存储删除，保存。

             

上传自己修改好的引导盘到虚拟机文件夹，一定要用自己修改好后导出的引导盘。    
而且以后在这台机上重新安装也不需要修改引导盘了。        
编辑虚拟机，新建硬盘-现有硬盘，找到TS653B20180528选择，硬盘接口-IDE控制器0-主要，保存。
开机，完成。
一定要用自己修改好后导出的引导盘。